Sistemas
Resistancia-Capacitor (RC)
Análisis de sistemas eléctricos en sistemas ingenieriles
M. en C.: Jonathan Urtrutia
Referencia principal:
https://www.intmath.com/differential-equations/6-rc-circuits.php

---
Capacitor
C = \frac{Q^+}{V_+ - V_-}
E = \frac12 C (V_+^2 - V_-^2)

---
Resistencia
\Delta V = R I
E = - I \Delta V = - R I^2

---
Ecuación diferencial I
Con esta expresión podemos calcular la carga Q = Q(t) considerando si hay una fuente conectada o desconectada: carga y descarga de la carga dentro del capacitor.
I = \frac{\text{d}Q}{\text{d}t}
V_\text{tot} = V_R + V_C = R I + \frac{1}{C} Q = R \frac{\text{d}Q}{\text{d}t} + \frac{1}{C} Q

---
Ecuación diferencial II
Con esta expresión podemos calcular la corriente I = I(t) considerando que hay un voltaje constante.
I = \frac{\text{d}Q}{\text{d}t}
V_\text{tot} = V_R + V_C = R I + \frac{1}{C} Q = R I + \frac{1}{C} \int I \text{d}t
R \frac{\text{d}I}{\text{d}t} + \frac{1}{C} I = 0
Q = \int I \text{d} t